## Slide 1
로봇 청소기
사용법
가성비 모델 예시: Xiaomi 로봇청소기 X20+
구매 링크, 제품 사진, 시연 영상, 장단점, 사용 순서 포함
https://www.mi.com/kr/product/xiaomi-robot-vacuum-x20-plus/buy/
최종실습 PPT

## Slide 2
시연 영상

## Slide 3
제품 소개
Xiaomi 로봇청소기 X20+
흡입 청소와 회전 물걸레 청소를 함께 지원
올인원 베이스 스테이션으로 먼지 비움과 물걸레 세척을 자동화
LDS 레이저 내비게이션으로 집 구조를 스캔하고 경로를 계획
Xiaomi Home 앱으로 구역 청소, 예약 청소, 금지 구역 설정 가능
핵심 컨셉: 바닥 정리만 잘해두면 매일 반복되는 청소를 자동화해 주는 생활가전

## Slide 4
구매 정보
가성비 모델 예시와 확인 링크
추천 예시
Xiaomi 로봇청소기 X20+
공식/가격비교 기준 419,000원대 확인
※ 가격은 판매처와 시점에 따라 변동
공식 구매 페이지
다나와 가격 확인

## Slide 5
장점
일상 청소를 줄여주는 기능
6,000Pa 흡입력으로 먼지와 머리카락 제거에 유리
180rpm 회전 물걸레로 생활 얼룩 관리 가능
자동 먼지 비움, 물걸레 세척, 공기 건조로 손이 덜 감
앱에서 방별 청소, 예약, 금지 구역을 세밀하게 설정
카펫 구역에서는 물걸레를 들어 올리는 기능 지원

## Slide 6
단점과 주의점
사기 전, 쓰기 전 확인할 부분
바닥에 전선, 양말, 얇은 매트가 많으면 청소가 중단될 수 있음
물걸레는 찌든 때 제거보다 매일 관리용에 가까움
스테이션 설치 공간과 콘센트 위치를 미리 확보해야 함
먼지봉투, 필터, 브러시, 물걸레 패드 같은 소모품 교체 비용 발생
처음 맵을 만들 때는 문을 열고 장애물을 치워야 정확도가 좋아짐

## Slide 7
사용법
처음 설치부터 청소 시작까지
1
설치
스테이션을 벽 가까이 두고 좌우 공간과 콘센트를 확보한다.
2
앱 연결
Xiaomi Home 앱에서 기기를 추가하고 Wi-Fi에 연결한다.
3
지도 생성
첫 청소 전 바닥 물건을 치우고 전체 맵을 만든다.
4
청소 설정
방 이름, 금지 구역, 카펫 구역, 흡입력과 물량을 설정한다.
5
청소 실행
전체 청소, 구역 청소, 예약 청소 중 필요한 방식을 선택한다.
6
관리
먼지봉투, 물통, 필터, 브러시, 센서를 주기적으로 확인한다.

## Slide 8
시연 동영상
유튜브 링크로 사용 장면 확인
시연 영상에서 확인할 것
실제 바닥에서 이동하는 방식
앱 지도와 구역 청소 화면
물걸레 청소와 스테이션 복귀 과정
청소 전 바닥 정리가 왜 필요한지
YouTube 시연 영상 열기
https://www.youtube.com/watch?v=0wtwbwLYSvs

## Slide 9
출처와 마무리
실습 파일 안의 링크는 클릭해서 열 수 있습니다
핵심 정리
로봇 청소기는 바닥 정리와 앱 설정을 잘할수록 만족도가 올라감
흡입, 물걸레, 자동 관리 기능을 생활 패턴에 맞춰 예약하면 효과적
구매 전에는 가격, AS, 소모품, 설치 공간을 함께 확인
자료 링크
제품 공식 소개
공식 구매 링크
FAQ/지원 문서
가격 비교
사진: Xiaomi 공식 제품 페이지 / 영상: YouTube